Вывод качества сигнала получаемого приемником FrSky на OSD.

Каждый пакет, полученный по результатам приемника преобразуется в короткие вспышки зеленого светодиода.
Частые вспышки = хороший сигнал. Редкие вспышки = сигнал оставляет желать лучшего.

RC фильтр преобразует мигание в аналоговое напряжение. Выход из RC фильтра составляет от 0В (нет сигнала, передатчик в выключенном состоянии) до 0,227 V (полный сигнал).
Этот сигнал слишком мал, чтобы выводиться на OSD, следовательно, необходимо использовать операционный усилитель для усиления сигнала от 0.10 до 2.71V.
  

Необходимые компоненты:
R1: 68 кОм
R2: 10 кОм
R3: 100 кОм
C1: 10uF
U1: LM358




Операционный усилитель питается от свободного канала (+5в и земля).



Компоненты усилителя залиты диэлектриком для защиты от короткого замыкания.
Vвых. = Vвх. (1+ R3/R2).

Расположение ног микросхемы LM358 усилителя.